## Slide 1: 實驗十四
有限狀態機

## Slide 2: 大綱
簡介
米麗機與摩爾機
有限狀態機設計步驟
有限狀態機設計範例
實驗

## Slide 3: 簡介
當我們需要一種電路可記憶現在狀態，並配合輸入的條件及脈波的激發，作為下次狀態或輸出的改變，即可藉由有限狀態機的設計而實現。
有限狀態機一般可分為兩種：米麗(Mealy)機與摩爾(Moore)機

## Slide 4: 米麗機與摩爾機
(1) Mealy machine： 輸出 = F ( 現在狀態 , 現在輸入)
(2) Moore machine： 輸出 = F (現在狀態)
D
Q
Q
Combinational
Logic
Present
Inputs
Present
Outputs
Next
State
Present
State
  CLK ,
PULSE , LEVEL
Comb
Logic
Next
State
D
Q
Q
Combinational
Logic
Present
Inputs
Present
Outputs
Present
State
  CLK ,
PULSE , LEVEL
Comb
Logic

## Slide 5: 米麗機與摩爾機
狀態圖( State-diagram )繪製基本準則
Mealy-machine：輸出 = F(現在狀態，輸入) …… (A圖)
Moore-machine：輸出 = F(現在狀態) …………… (B圖)
(A圖)
(B圖)
p.215
S1 /輸出
S2 /輸出

## Slide 6: 有限狀態機設計步驟
觀察狀態圖
依據狀態圖，繪製狀態表
狀態簡化
狀態變數指定
配合正反器之激勵表，推導轉態表
利用卡諾圖化簡正反器輸入的最簡布林代數
根據布林代數繪出序向邏輯電路
p.216

## Slide 7: 有限狀態機設計-Moore Machine(1/4) 2-bit非一般時序同步計數器設計 (狀態機輸出=正反器輸出)
使用D型正反器設計一個非一般時序的計數器電路(Moore Machine)，其時序0-2-3-1。
7
步驟一：須要兩個D Flip-Flop
步驟二：狀態圖如下
步驟三：狀態表如下
Notes: 7

## Slide 8: 2-bit非一般時序同步計數器設計(2/4)
8
步驟四：利用激勵表完成正反器輸入組合
D型正反器之激勵表

## Slide 9: 2-bit非一般時序同步計數器設計(3/4)
9
步驟五: 卡諾圖化簡

## Slide 10: 2-bit非一般時序同步計數器設計(4/4)
10
步驟六: 依最簡布林代數繪出序向電路圖
電路圖
D1
CLK
Q1
Q
D F/F 1
D2
CLK
Q2
Q
D F/F 2
Vcc
CLK
Notes: 10

## Slide 11
11
實 驗 項 目
實習一:使用3個D正反器設計一個學號產生器.
-> CLK頻率為 1 HZ
->本計數器為Moore Machine.
-> i.e., 學號: D1122345 (字母 D 用數字 0 代替)
Reset
0
1
1
2
2
3
4
5
S1
S0
S3
S2
S5
S4
S7
S6

## Slide 12
12
實習二:使用3個D正反器設計一個順時鐘閃爍的跑馬燈.
-> CLK頻率為 1 HZ
->本 mod-6 計數器為Moore Machine, 不能使用非同步 reset.
-> Start=0, 停止閃爍; Start=1, 開始閃爍, pattern 如下:
Start
0
1
2
3
4
5